## Slide 1: 회로이론

## Slide 2: 회로 이론 이란
회로 이론(回路理論, 영어: network analysis)은 전자소자로 이루어진 회로망의 해석이론이다.
다양한 이론이 있지만 우리의 목표는 회로를 보는 법을 익히는 것이다.

## Slide 3: 전류 란
전류(電流, electric current)는 전하의 흐름으로, 단위 시간 동안에 흐른 전하의 양으로 정의된다. – 위키백과
진행 방향은 전하가 높은 값에서 낮은 값으로 흐르는 방향
                단위는 C/s = A (암페어)

## Slide 4: 예제

## Slide 5: 전류의 종류
교류 : 시간에 따라 주기적으로 크기와 방향이 변하는 전류를 AC(Alternating Current)라고 한다. 교류 전류를 사용하는 전압을 교류 전압이라고 한다. 방향이 일정한 직류와는 다르게 교류는 전하의 방향, 크기가 계속 바뀌기 때문에 +, - 단자를 구별하지 않는다.
직류 : 시간에 따라 흐르는 극성 (방향)도 크기도 변하지 않는 전류를 DC(Direct Current)라고 한다.

## Slide 6: 전류의 종류

## Slide 7: 전압 이란
전압(電壓, electric pressure) 또는 전위차(電位差, electric potential difference)는 전기장 안에서 전하가 갖는 전위의 차이이다.-위키백과
두 지점 사이의 전위차에 대한 상대적인 물리량
전류를 흐르게 하는 힘
단위는 V (볼트)

## Slide 8: 예제

## Slide 9: 저항
전기저항(電氣抵抗, electrical resistance)은 도체에서 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량이다.-위키백과
단위는 Ω (옴)

## Slide 10: 직렬 저항과 병렬 저항
직렬 저항
병렬 저항
합 : Rs = R1+R2+…+Rn
합 : = +…+

## Slide 11: 옴의 법칙
옴의 법칙(Ohm's law)
전류의 세기는 두 점 사이의 전위차에 비례하고, 저항에 반비례한다는 법칙

## Slide 12: 연습 문제 1
전류 Ⅰ 의 크기를 구하라
Ⅰ
전류 Ⅰ= V/R=4V/1000Ω=4A

## Slide 13: 연습 문제 2
전압 V의 크기를 구하라
전압 V = I x R = I x 1/(1/R1+1/R2)
= 2 x 1/( 1/100+1/100)
= 2 x 1/(2/100)
= 2 x 50 = 100V
Ⅰ= 2 A

## Slide 14: 저항 회로
가변 저항
저항 값이 바뀔 수 있음
저항이 없음
저항 값이 0
단락 회로라 표현
저항이 무한
저항 값이 ∞
개방회로라 표현

## Slide 15: 전력
전력 POWER
단위 시간당 이루어진 일의 양
단위는 W (와트)

## Slide 16: 에너지
에너지 Energy
일정 시간 동안 일을 할 수 있는 용량
단위는 J (줄)

## Slide 17: 전력
양과 음의 극을 가지며, 에너지이므로 소모되거나 혹은 공급된다.
전류가 높은 전압에서 낮은 전압으로 흐르면 전력은 소모되고, 부호가 양으로 표시된다.
전류가 낮은 전압에서 높은 전압으로 흐르면 전력은 공급되고, 부호가 음으로 표시된다.
소모된 전력 = - 공급된 전력
에너지 보존 법칙에 의해 순간 시간에서의 전력 총합은 0

## Slide 18: 연습문제 3
- 처음 만나는 회로이론
E1 공급, E2 소모

## Slide 19: 키르히호프 전류 법칙 (KCL)
전류가 흐르는 즉 전기가 통과하는 분기점(선의 연결지점, 만나는 지점)에서, 전류의 합 즉 들어온 전류의 양과 나간 전류의 양의 합은 같다. 즉 0이다.
= +

## Slide 20: 예제
60-20=40mA
40+20=60mA
30+60=90mA
90+40-40=90mA

## Slide 21: 연습문제 4
, 를 구하라
-Engineering Circuit Analysis
= 60 + 20 + 30 - 40 = 70mA
= 70 – 80 = -10mA

## Slide 22: 키르히호프 전압 법칙 (KVL)
닫힌 하나의 루프(폐쇄된 회로)안 전압(전위차)의 합은 0이다.

## Slide 23: 직렬 저항과 병렬 저항 분배법칙
직렬 저항
병렬 저항

## Slide 24: 연습문제 4
R = 2 + 1/(1/9+1/72)=2+ 72x9/(72+9)
=2+ 72x9/81=2+8= 10ohm
i = V/R=9/10=0.9A
i1 = i x 72/(72+9)=0.8A
v2 = i1 x 9ohm = 0.8 x 9=7.2v

## Slide 25: 연습문제 5
Vad = 0.1m x 60k = 6V
Vac = Vad = 6V
Iac = 6V / 120kΩ = 0.05mA
Iea = Iac + Iad = 0.05+0.1=0.15mA
Vea = 20kΩ x Iea = 20k x 0.15m = 3V
Vs = Vea + Vad = 3 + 6 =9V
a
c
d
e

## Slide 26: 예제

## Slide 27: 연습문제 6
a
a
a
b
b
c

## Slide 28: 다이오드
다이오드(diode)는 주로 한쪽 방향으로 전류가 흐르도록 제어하는 반도체 소자를 말한다.
Anode : +극
Cathode : -극
전류는 +에서 –로 흐름

## Slide 29: 회로 표기
다이오드 (모델명 : 1N4007) Datasheet

## Slide 30: datasheet 읽는 법
Forward Voltage 는 정전압 => Diode는 정전류에서 작동
녹색 부분을 보시면 LED 전압은 평균 2.2V / 최대 2.6V로 되어있음 => 권장 전압은 2.2V

## Slide 31: datasheet 읽는 법
Forward Current 는 정전류=> Diode는 정전류에서 작동
주황색 박스를 보면 Rating이 30으로 되어있음 => 최대 30mA까지 사용 가능 => 넉넉하게 20mA로 맞춤

## Slide 32: LED에 맞는 저항 고르기
LED 전압은 평균 2.2V / 최대 2.6V
최대 30mA까지 사용 가능 => 넉넉하게 20mA로 맞춤
대체로 iot장비 전원은 5V이므로
( 5V - 2.2V )/0.02A = 140Ω => 저항에 140ohm 사용하면 됨

## Slide 33: 다이오드 사용시 주의점
Datasheet를 보면 reverse current 또는 reverse voltage가 적혀있다 이것은 역전압이나 역전류에서 diode가 버틸 수 있는 한계이다
하지만 그냥 역전압이나 역전류를 걸지 말자 !!
이유는 한계치(PIV)를 넘어가버리면 avalanche breakdown를 일으켜 소자가 망가진다. 자세한 원리는 설명 안하겠음
그냥 다시는 못 쓴다고 생각하면 된다.

## Slide 34: 실제 예

## Slide 35
아날로그 신호(Analog Signal)
자연계에서 일어나는 물리적인 양은 시간에 따라 연속적으로 변화
온도, 습도, 소리, 빛 등은 시간에 따라 연속적인 값을 갖는다.
디지털 신호(Digital Signal)
분명히 구별되는 두 레벨의 신호값 만을 갖는다.
아날로그 테스터기
디지털 테스터기
VS
디지털 신호와 아날로그 신호

## Slide 36
    펄스파형은 Low 상태와 High 상태를 반복하는 전압레벨로 구성
    주기 펄스(periodic pulse) & 비주기 펄스(non-periodic pulse)로 분류
  이상적인 펄스파형
    이상적인 주기 펄스는 두 개의 에지(edge)로 구성
    상승에지(rising edge) = 리딩 에지(leading edge)
    하강에지(falling edge) = 트레일링 에지(trailing edge)
펄스 파형

## Slide 37
  실제적인 펄스파형
    상승시간(rising time) :
    하강시간(falling time) :
    펄스 폭(pulse width) :

## Slide 38
https://www.mju.ac.kr/mjukr/752/subview.do 명지대 전자
https://www.mju.ac.kr/mjukr/808/subview.do 명지대 컴공
http://home.sejong.ac.kr/~cedpt/29.html 세종대 컴공

## Slide 39: 참고
위키 백과 : https://ko.wikipedia.org/
처음 만나는 회로이론 – 한빛아카데미/방성완
Engineering Circuit Analysis – WILEY/J.David Irwin 등
Electronic principles – McGRAWHILL / Albert Malvino 등