## Slide 1: IoT 3강

## Slide 2: Chapter 3 라즈베리파이 통신

## Slide 4: 전이중 통신, 반이중 통신
전이중 통신(Full Duplex)
송신선과 수신선이 각각 존재하며 데이터 송신과 수신을 동시에 가능한 통신
반이중 통신(Half Duplex)
하나의 통신선으로 송신과 수신을 하며 송신과 수신을 동시에 할 수 없는 통신

## Slide 5: SPI 통신
전 이중 방식 : 송신과 수신을 위한 2개의 데이터 선
1 : n 통신 : 마스터-슬레이브 구조
동기 통신 : 데이터 동기화를 위한 별도의 클록 선 사용
슬레이브 선택 : 하드웨어 방식으로 슬레이브를 선택하기 위한 별도의 선 사용

## Slide 6: SPI 통신

## Slide 7: I2C 통신
두 개의 전선으로 여러 디바이스들을 연결할 수 있는 저속 통신 인터페이스입니다.
다른 통신 인터페이스에 비해 간단하며 한 개의 마스터(master)와 여러 개의 슬레이브(slave)들을 연결하여 SDA(Serial Data)와 SCL(Serial Clock) 두 개의 신호를 통해 데이터를 주고받게 됩니다.
즉, 1 대 다 통신

## Slide 9: I2C 통신
송신과 수신이 동시에 불가능한 반이중(Half-Duplex) 방식이며 각 슬레이브는 각자의 주소를 가지고 그 주소에 해당하는 슬레이브만 응답하여 데이터를 주고받는다.

## Slide 11: 여러 센서로부터 값 입력
이번에는 조도센서와 가변저항을 같이 입력 받아 볼 것

## Slide 12: 회로
기존 가변저항 회로에 PCF8591 모듈 AIN2핀에다가 조도센서 연결
5V에 10K옴 저항을 연결
조도센서와 저항 연결
조도센서와 GND연결

## Slide 13: 코드
import smbus
import time
address = 0x48
A0 = 0x40
A1 = 0x41
bus = smbus.SMBus(1)
while True:
bus.write_byte(address,A0)
value = bus.read_byte(address)
bus.write_byte(address,A1)
value2 = bus.read_byte(address)
print('AIN0 = ',value)
print('AIN1 = ',value2)
time.sleep(0.1)

## Slide 14: 코드 설명
slave 장치 내 A0핀 레지스터 주소 : A0
slave 장치 내 A1핀 레지스터 주소 : A1

## Slide 15: 코드 설명
bus.write_byte(address,A0):
  A0 값을 slave장치에 보냄(A0 주소를 가진 레지스터 값 읽기)
bus.read_byte(address):
  address 주소를 가진 slave장치의 값 읽기
  - 이것도 사용 가능
  bus.read_byte_data(slaveAddress,slaveRegisterAddress): slaveAddress 주소를 갖는 slave의 slaveRegisterAddress 주소를 갖는 레지스터의 값을 읽음

## Slide 16: 7 segment
7개의 획으로 숫자나 문자를 나타낼 수 있다.

## Slide 18: 시프트 레지스터(Shift Register)
하나의 LED를 출력하려면 핀 하나를 써야한다.
때문에 여러 개의 LED를 출력하려면 많은 핀이 소모된다.
이런 문제를 시프트 레지스터를 이용하여 해결한다.
참고로 레지스터란 레지스터는 컴퓨터의 프로세서 내에서 자료를 보관하는 아주 빠른 기억 장소이다.

## Slide 19: 시프트 레지스터(Shift Register)란
직렬 신호와 clock을 받고 clock(주기)에 맞춰 병렬 신호로 변환한다.
'10011100' 비트 데이터를 시프트 레지스터의 Data 핀으로 전송하고 난 후, 시프트 레지스터는 자신의 8개의 OUT 핀 각각에 '1', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0'을 병렬로 출력하게 된다.
소수의 입력 핀으로 다수의 출력 핀 제어

## Slide 21: 74hc595

## Slide 22: 회로

## Slide 24: 코드 받기
터미널에서
cd Desktop 을 치고
git clone https://github.com/TeamAIoT/IoT.git
치기
IoT 파일에서 segment.py 실행
여태까지 했던 코드, ppt 등이 여기에 다 있음

## Slide 25: 코드 설명
SDI 핀, RCLK핀, SRCLK핀 설정
각 0,1,2,3..을 출력하기 위한 직렬 신호를(01001111…)를 16진수로 표현 후 리스트로 저장

## Slide 26: 코드 설명
GPIO 를 BCM 설정
각 핀들 출력으로 설정

## Slide 27: 코드 설명
16진수는 8비트로 이루어짐
8비트의 각 비트를 순차적으로 하나씩 보냄

## Slide 28
만약 dat 이 0x3f라면 비트로는 0011 1111이다.
만약 1번째 bit를 보낼 때라면, 0x3f << 1 이므로
0111 1110 이다.
(<<는 비트 시프트 연산자로 비트를 뒤에 수만큼 이동시켜준다.)
여기서 0x80 ( 비트로는 1000 0000)을 And(&) 연산을 시켜주면
( & 연산은 1과 1이 만났을 때만 1을 출력한다.)
0000 0000만 남는다. 그리고 이것을 보내준다.

## Slide 29
만약 dat 이 0x3f라면 비트로는 0011 1111이다.
만약 2번째 bit를 보낼 때라면, 0x3f << 2 이므로
1111 1100 이다.
(<<는 비트 시프트 연산자로 비트를 뒤에 수만큼 이동시켜준다.)
여기서 0x80 ( 비트로는 1000 0000)을 And(&) 연산을 시켜주면
( & 연산은 1과 1이 만났을 때만 1을 출력한다.)
1000 0000만 남는다. 그리고 이것을 보내준다.

## Slide 30: 코드 설명
클록을 주기 위한 코드
시프트 레지스터는 clock을 기준으로 비트를 나누기 때문에 클럭을 줘야한다.
clock을 0.001초마다 High과 Low를 줌으로써 알려준다.

## Slide 31: 코드 설명
리셋 클록을 줌으로써 리셋

## Slide 32: 코드 설명
각 16진수 값들을 hc595_shift함수로 전달 후 화면에 출력

## Slide 33: 실습
가변 저항이나 조도 센서 값을 세그먼트로 출력

## Slide 34: 참조
https://gudgud.tistory.com/28
https://kocoafab.cc/tutorial/view/526
https://learn.sunfounder.com/category/davinci-kit-for-raspberry-pi/
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-pcf8591-adc-dac-module-with-raspberry-pi